## Slide 1
MVTec cable
산업 제품 양/불 판정
경량 모델 연구 흐름도
SOP-MVTEC-CABLE-001 · 2026-09-22
0.00 %
미검율
0.9992
AUROC
27 ms
추론 지연
정확도는 포화 — 남은 과제는 환경 변동 강건성과 임계값 이식성
Notes: MobileNetV3-Small 5-fold 결과. 미검율 0%는 검증셋 기준이며 홀드아웃은 미사용.

## Slide 2
전체 연구 흐름
SOP 단계 · 각 단계는 게이트 통과 후에만 다음으로 진행
P0
데이터 복원
불량 33 → 92장
완료
P1
데이터 준비
bbox 151 · 5-fold
완료
P2
기준선 학습
미검율 0.00 %
완료
P3
해상도 ablation
640/384/256
완료
S0
강건성 벤치
색·반사 붕괴
완료
S1
처방 A/B/C
판정 대기
진행중
P4~6
양자화·배포
타깃 HW 대기
대기
게이트
STOP-GATE 1 데이터 전량 복원 · 무결성 통과
P1 게이트 라벨 육안 검증 24장 통과
P2 게이트 최소 1개 트랙 AUROC ≥ 0.90
STOP-GATE 2 홀드아웃 최종 판정 (미사용 — P5 전용)
GPU 미확보로 Track A(YOLO 검출)·Track B(비지도 이상탐지)는 연기 — Track C(경량 분류)를 선행
따라서 “어느 태스크가 유리한가”(연구질문 1)는 현재 답할 수 없다
Notes: SOP §12 단계별 게이트. STOP-GATE 2는 홀드아웃 전용이며 아직 사용하지 않았다.

## Slide 3
데이터 준비 흐름 (P1)
전 단계가 스크립트로 재실행 가능 — src/data/run_p1.ps1
원본 데이터셋
MVTec AD cable
train/good 224
test 150 (불량 92)
mask 92
① 무결성 검증
해상도·채널·이진 마스크
인덱스 정합 양방향
공식 수량 대조
→ 문제 0건
② 라벨 변환
마스크 → 연결요소 → bbox
노이즈 임계 209 px
multi(8종) + binary
→ bbox 151개
③ 분할 확정
분할 A: 원본 유지(비지도)
홀드아웃 65장 (판정 전용)
5-fold 클래스 층화
→ 누수 0건
④ 스모크 체크
좌표 범위·클래스 ID
train ∩ val = ∅
Ultralytics 로딩
→ PASS
육안 검증에서 확인한 것 — 이후 설계에 직접 반영
1
cable_swap 마스크가 케이블 단면 전체를 덮음
국소 텍스처 결함 아님 → 구조적 결함
2
bent_wire·cut_outer 마스크가 가늘고 휜 곡선
mAP@IoU가 검출 품질을 과대평가 → PRO 병행
3
combined은 결함 유형이 아니라 메타 라벨
8클래스 검출 시 혼동 원인 → binary 병행 준비
Notes: 홀드아웃 65장은 P5 최종 판정 전용이며 아직 한 번도 사용하지 않았다.

## Slide 4
학습 · 평가 흐름과 결과
Track C — MobileNetV3-Small, ImageNet 사전학습, 5-fold 교차검증
이미지 캐시
1024 PNG 디코딩 병목 제거
5-fold 학습
조기종료 · best = val AUROC
점수 재산출
체크포인트로 val 점수 저장
임계값 τ 결정
과검 5% 하에서 미검 최소화
지표 산출
미검·과검·클래스별 분해
입력 해상도별 결과 (5-fold 평균 ± 표준편차)
입력 | AUROC | 미검율 | GFLOPs | 지연 p50
640 | 0.9994 ± 0.0012 | 0.00 % | 0.988 | 74.9 ms
384 | 0.9997 ± 0.0006 | 0.00 % | 0.357 | 54.6 ms
256 | 0.9992 ± 0.0011 | 0.00 % | 0.160 | 26.9 ms
세 해상도는 통계적으로 구분되지 않는다 — 차이가 표준편차 이내
76 / 0
5-fold 합산 TP / FN
1.000
8클래스 recall 전부
1.52 M
파라미터
발견 — 임계값 τ가 환경 간 이식되지 않는다
정상 점수 중앙값이 fold마다 2e-11 ~ 2e-4로 8자릿수 차이. 배포 시 현장 재보정 필수
Notes: 모든 수치는 val fold 기준이며 τ도 같은 val에서 정해 낙관적으로 편향돼 있다.

## Slide 5
강건성 검증 흐름 (Stage 0 → Stage 1)
MVTec에는 환경 변동이 없다 — 조명 4.5 %, 색바램 0.9 %. 합성 섭동으로 대리 측정
Stage 0 — 7축 합성 섭동, 실측값의 1~10배
강건 — 정렬 모듈 불필요
회전 ±80°
0.9973
이동 ±10 %
0.9915
스케일 ±20 %
0.9983
밝기 ±50 %
0.9903
붕괴 — 재보정으로도 복구 불가
색바램 30 %
0.8924
황변 30 %
0.9018
정반사 면적 10 %
0.8273
정반사는 면적 1 %만으로 0.964 · 10 %면 과검율 100 % (판정기 기능 정지)
Stage 1 — 값싼 처방 3종 (256px 동일 분할·시드)
A
robust 증강
추론 비용 0
B
전처리 gray+spec
전처리 시간 추가
C
A + B 동시
가장 비쌈
사전 등록 판정 기준
붕괴 3축 전부에서 다음을 충족해야 합격
AUROC ≥ 0.95 · 재보정 미검율 ≤ 5 % · 과검율 < 50 %
A 합격 → 전처리 불필요, A 확정 B·C만 합격 → 전처리 필요 전부 불합격 → Stage 2(DINOv2 증류) 근거 성립
결과를 보기 전에 기준을 고정했다 — 사후 합리화 방지
Notes: 합성 섭동은 실제 라인 변동의 대리다. 섭동 모형이 현장과 다르면 결론도 달라진다.

## Slide 6
현재 상태와 다음 단계
기술이 아니라 의사결정이 병목이다
의사결정 대기
타깃 하드웨어
export 경로 · 벤치 · 해상도 확정을 모두 막고 있음
택트타임 예산
해상도 · 모델 선택
미검 : 과검 비용비
임계값 정책
판정 출력 형태
본선 트랙 확정 (라벨은 둘 다 준비됨)
GPU 확보
Track A · B 착수 조건
기술 작업 후보
1
CableInspect-AD 확보
실측 현장 데이터 · 불량 2,639장(29배)
2
INT8 양자화 + ONNX export
6.08 → 1.52 MB · 수치 동등성 검증
3
타깃 하드웨어 벤치
열 스로틀링 포함 §9.3 프로토콜
4
Track B (EfficientAD / LogiCo)
GPU 확보 후 · 문헌 비교 가능
홀드아웃 65장은 아직 사용하지 않았다 — 최종 후보 확정 후 P5에서 1회만 사용한다
Notes: CableInspect-AD는 대리 데이터·표본 부족·임계값 이식성 세 한계를 동시에 해소할 수 있다.